## Slide 1
Correction automatique du bruit télégraphique (RTS) dans des images satellites d’observation de la Terre
Sylvain LUCAS1,2, Thomas OBERLIN3, Vincent GOIFFON3, Fanny LE MER2
1 NOVELTIS, 2 CNES, 3 ISAE-Supaero
[1] Lucas, S., Oberlin, T., Goiffon, V., & Le Mer, F. (2022). Automatic Detection and Correction of Random Telegraph Signal Artifacts in Earth Observation Images. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19, 1-5.
 | NMRSE | NMAE | PSNR | SSIM
Images contaminées source | 1,09E-02 | 9,92E-05 | 79,8 | 0,988
Correction par analyse du signal | 4,22E-03 | 3,73E-05 | 88,1 | 0,997
Correction variationnelle | 3,07E-03 | 2,43E-05 | 90,9 | 0,998
Image source contaminée SPOT-5
Bande 4 de l’instrument HRG2, extrait de la scène 557-313
Correction avec la méthode par analyse du signal
Correction avec la méthode variationnelle
Très bons résultats de correction, encore perfectibles et un coût calculatoire trop important
Travail en cours d’amélioration des pré-traitements et des régularisations.
Variation Totale 1D
RTS constant par morceaux
Variation totale 2D lissée
Régularisation sur l’image en intégrant les colonnes adjacentes
Paramètre de régularisation
Fixé itérativement par analyse sur les colonnes voisines non contaminées
Résolution par l’algorithme du gradient proximal :
avec
Evaluation visuelle et quantitative :
RTS injecté et estimé sur cette colonne par la méthode variationnelle
Signal d’une colonne de l’image source SANS RTS
Signal d’une colonne de l’image source AVEC RTS (contamination synthétique)
Développement dans le cadre d’une R&T CNES de méthodes automatiques de détection et correction [1] des RTS dans des images d’observation de la Terre avec un fond de paysage.
Le bruit télégraphique (RTS pour Random Telegraph Signal) touche l’ensemble des matériaux semi-conducteurs, en particulier les détecteurs infrarouge. Ces effets sont d’autant plus fort dans le cas de missions spatiales à cause de l’environnement radiatif.
Un RTS se traduit par une fluctuation aléatoire de l’offset du signal, qui ressemble au clignotement d’un pixel dans le noir. Sur un satellite défilant type push-broom, une colonne de l’image est assimilable à la dimension temporelle d’un pixel : le bruit télégraphique crée un artefact de stripping sur les images.
 Détection des RTS par un test statistique sur la distribution des colonnes de l’image
 Correction par analyse du signal des colonnes RTS (détection des sauts et des niveaux).
 Correction avec une approche variationnelle par décomposition de l’image en une somme d’un paysage à restituer, du RTS et d’un bruit
Pour retrouver l’image corrigée on doit retrouver le RTS . Pour cela on cherche à optimiser :
Exemple avec 3 pixels contaminés par des RTS sur une image push-broom